## Slide 1
BD Fortessa マルチカラーフローサイトメーターを用いた免疫細胞サブセット解析
2021年１月12日（火）～2021年１月29日（金）
(2) フローサイトメーターを用いたサイトカイン多項目同時測定
2021年２月1日（月）～2021年２月26日（金）
(3) 共焦点レーザー顕微鏡を用いた細胞傷害活性の測定
2021年３月１日（月）～2021年３月31日（水）
令和2年度研究創出支援センター 実験技術講習会
講習内容及び個別対応について
研究創出支援センター 鈴木進
（e-mail：suzukis@aichi-med-u.ac.jp，内線：78537)
事務担当 産学連携事務室 加藤（e-mail：kenshi@aichi-med-u.ac.jp，内線：11269）
Notes: 研究創出支援センターの鈴木です。当センターでは研究支援活動の一環として，大学院生，若手研究者の実験知識及び技術の向上を図り，研究の活性化を促すことを目的とし，講義，実習を含めた実験技術講習会を定期的に企画しています。本年度は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う感染防止の観点から，下記の内容の動画配信を三回にわたり行いますので，ご視聴ください。また，実習を希望される方は，個別に対応させていただきますので，こちらの問合せ先までご連絡ください。

## Slide 2
BD Fortessa マルチカラーフローサイトメーターを用いた免疫細胞サブセット解析
研究創出支援センター 鈴木 進
令和2年度 第一回 実験技術講習会
(1) 免疫細胞分類の基礎的知識
(2) マルチカラー解析による、免疫細胞サブセット解析の手技
Notes: 第一回目は、BD Fortessa マルチカラーフローサイトメーターを用いた免疫細胞サブセット解析です。前半は、免疫細胞分類の基礎的知識、後半は、マルチカラー解析による、免疫サブセット解析の手技についてお話致します。

## Slide 3
白血球
単球
リンパ球
顆粒球
好中球
好酸球
好塩基球
T細胞
NK細胞
B細胞
細胞傷害性T細胞
ヘルパーT細胞
制御性T細胞
白血球の分類
自然免疫
獲得免疫
単球、リンパ球、顆粒球は、形態学的に分類可能だが、リンパ球亜分画は形態的には分類できない。
細胞表面に発現しているタンパクを目印に分類
樹状細胞
マクロファージ
骨髄系樹状細胞
形質細胞様樹状細胞
M1マクロファージ
M2マクロファージ
Notes: 最初のスライドは免疫機能発現において中心的な働きを担う白血球の分類について説明しています。白血球は形態学的にリンパ球、単球、マクロファージ、樹状細胞、顆粒球に大きく
分けることができます。さらに顆粒球は好中球、好酸球、好塩基球に分類できますが、形態的に分類できるのはこのあたりまで、リンパ球亜分画である、T細胞、B細胞、NK細胞を
形態的に分けることはできませんし、さらにT細胞、DC細胞、マクロファージは機能的は、さらに様々な亜分画に分類できますが、やはり形態的に見分けることは不可能です。

## Slide 4
T細胞
NK細胞
B細胞
細胞傷害性T細胞
ヘルパーT細胞
制御性T細胞
CD3
CD16, CD56
CD19, CD20
CD; Cluster of differentiation
CD8
CD4
CD4, CCR4, CD25, FoxP3
核内抗原
細胞表面分子マーカーから、リンパ球亜分画を分類
Ｔ
B
NK
Y
CD3
CD3抗体
Y
CD19
CD19抗体
Y
CD16
CD16抗体
モノクローナル抗体で目印をつける
モノクローナル抗体に標識された蛍光色素で細胞を区別することが可能

## Slide 5
FSC
SSC
CD19-PE
CD3-FITC
蛍光標識モノクローナル抗体を用いたフローサイトメトリーによる T細胞、B細胞の識別例
Y
Y
FITC標識
CD3 モノクローナル抗体
PE標識
CD19 モノクローナル抗体
末梢血単核球 (PBMC)
リンパ球
単球
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T細胞
Y
B細胞
Y

## Slide 6
モノクローナル抗体の作製法
Balb/c マウス
ヒトリンパ球
などを免疫
脾臓
脾細胞(B細胞)
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
寿命があるので短期間で死滅
融合
ミエローマ細胞株
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
HAT 選択培地で培養
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
死滅
脾細胞とミエローマ細胞株の
融合細胞(ハイブリドーマ)のみ生存、増殖
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
モノクローナル抗体の産生
G. KÖHLER & C. MILSTEIN
Nature volume 256, pages495–497(1975)
限界希釈
Limiting dilution
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Notes: 今、モノクローナル抗体という言葉が出てきましたが、モノクローナル抗体の作成法について概要を説明します。まずマウスにヒトリンパ球を免疫した後、脾臓を摘出します。脾臓の中には多くのB細胞が含まれ、これらのB細胞の一部は、免疫したリンパ球表面に対する抗体を産生します。それぞれのB細胞は、単一の抗原を認識する抗体をモノクローナルに産生します。たとえば、CD3に対する抗体を産生するB細胞であればCD3に対する抗体のみをモノクローナルに産生します。従ってB細胞を一個一個別々に培養すれば、モノクローナル抗体を得ることができます。しかしながら、この状態ですと、B細胞には寿命があるので、途中で死滅してしまい、十分量のモノクローナル抗体を得ることができません。そこで、B細胞を不死化する必要があります。そこで、ミエローマ細胞株とB細胞を融合させることで、B細胞を不死化させます。融合させた際、様々な組み合わせで細胞が融合します。欲しいのはミエローマ細胞とB細胞の融合細胞ですが、HATとよばれる選択培地によって選択培養することができます。これを限界希釈法によって一つのウェルにひとつの融合細胞が入るように調製し、培養しますと、モノクローナルに増殖した融合細胞から、モノクローナル抗体を安定的に得ることができます。

## Slide 7
Cluster of differentiation (CD) 分類とは
…………………..
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T3
OKT3
Leu4
T4
Leu2
T8
Leu3
UCHT1
B4
Leu12
Y
FITC
末梢血リンパ球
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
CD3
CD4
CD8
CD19
FITC蛍光強度
細胞数
Y
Y
T3
OKT3
Leu4
UCHT1
T4
Leu2
T8
Leu3
B4
Leu12
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
白血球に対する反応等式の他に
認識分子、認識エピトープ、抗体の機能なども比較して分類
Notes: このようにして作製されたモノクローナル抗体ですが、モノクローナル抗体の作製技術が確立された当時は、分子クローニングの技術が確立していなかったため、モノクローナル抗体が認識する分子が何であるかわからず、抗体に付けられた名前で、

## Slide 8
Workshop | Place | Year | CDs assigned | Number of CDs assigned
HLDA1 | Pairs | 1982 | CD1-w15 | 15
HLDA2 | Boston | 1984 | CD16-w26 | 11
HLDA3 | Oxford | 1987 | CD27-45 | 19
HLDA4 | Vienna | 1989 | CD46-w78 | 35
HLDA5 | Boston | 1993 | CD79-w109 | 62
HLDA6 | Kobe | 1996 | CD110-166 | 52
HLDA7 | Harrogate | 2000 | CD167-247 | 81
HLDA8 | Adelaide | 2004 | CD248-339 | 93
HLDA9 | Barcelona | 2010 | CD340-364 | 20
HLDA10 | Wollongong | 2014 | CD365-371 | 7
Human Leukocyte Differentiation Antigen workshop
https://docs.abcam.com/pdf/immunology/Guide-to-human-CD-antigens.pdf
https://www.bc-cytometry.com/Data/cytoinfo/CDchart_001-010.html
CD分類チャート
http://static.bdbiosciences.com/documents/BD_Reagents_CDMarkerHuman_Poster.pdf?

## Slide 9
末梢血単核球(PBMC)の分離
ヘパリン採血
リンパ球分離剤
(フィコール)
比重；1.077
血液
遠心
1500回転
30分
血漿
フィコール
単核球(リンパ球、単球)
赤血球
比重；1.119 を使った場合は
顆粒球も含まれる
培養液
(RPMI1640)
遠心
1800回転
10分
単核球
フィコールを用いた比重遠心法で分離する
健常人末梢血単核球を用いた免疫細胞サブセットの測定手順

## Slide 10
抗体 | クローン | 蛍光色素 | Laser | Filter | メーカー | 製品番号
CD3 | UCHT1 | PerCP-Cy5.5 | 488nm | 710/50 | BD | 560835
CD4 | SK3 | BUV395 | 355nm | 379/28 | BD | 563552
CD8 | RPA-T8 | BV711 | 405nm | 710/50 | BD | 563676
CD11c | B-ly6 | PE | 561nm | 586/15 | BD | 560999
CD14 | Mφp9 | BV480 | 405nm | 470/15 | BD | 566190
CD16 | 3G8 | PE/Dazzle594 | 561nm | 610/20 | Biolegend | 302053
CD19 | SJ25C1 | BV786 | 405nm | 780/60 | BD | 563326
CD25 | 2A3 | BUV496 | 355nm | 515/30 | BD | 741201
CD33 | P67.6 | PC7 | 561nm | 780/60 | BD | 366617
CD56 | 5.1H11 | APC | 640nm | 670/30 | Biolegend | 362503
CD57 | HNK-1 | FITC | 488nm | 530/30 | Biolegend | 359604
CD123 | 9F5 | BV421 | 405nm | 450/40 | BD | 565928
CD335(NKp46) | 9E2/NKp46 | BV650 | 405nm | 670/30 | Biolegend | 331927
HLA-DR | G46-6 | APC-H7 | 640nm | 780/60 | BD | 561358
今回の免疫細胞サブセット解析で用いる抗体一覧

## Slide 11
健常人末梢血単核球を用いた免疫細胞サブセットの測定手順
1) PBMCを10e6/ml in PBS (0.2% HSA, 2mM EDTA) に調製する。
2) フローサイトメトリー用チューブを15本用意し、チューブにラベルをする
(Tube1- Tube15)。
3) Tube1-14 に1) で調製したPBMC を200 ul づつ分注する。Tube15 には500 ul 分注する。
4) Tube1-14 にPBS (0.2% HSA, 2mM EDTA) を300 ul づつ加える。
5) Tube1-15 を遠心 (1200rpm, 2 min, 4℃)
6) 上清を捨てる。 Tube15 のみBrilliant Stain Buffer (BSB, Cat. Nos. 563794)を500 ulを加え、
遠心後 (1200rpm, 2 min, 4℃)上清を捨てる。
7) それぞれのチューブに下記抗体を2 ul づつ加える。
Tube 1 : CD3-PerCP
Tube 2 : CD4-BUV395
Tube 3 : CD8-BV711
Tube 4 : CD11c-PE
Tube 5 : CD14-BV480
Tube 6 : CD16-PE/Dazzle594
Tube 7 : CD19-BV786
Tube 15 :
CD3-PerCP
CD4-BUV395
CD8-BV711
CD11c-PE
CD14-BV480
CD16-PE/Dazzle594
CD19-BV786
PBMCの蛍光標識モノクローナル抗体による染色
Tube 8 : CD25-BUV496
Tube 9 : CD33-PC7
Tube 10 : CD56-APC
Tube 11 : CD57-FITC
Tube 12 : CD123-BV421
Tube 13 : CD335-BV650
Tube 14 : HLA-DR-APC-H7

## Slide 12
9) 撹拌後、冷蔵庫内で15 min 反応させる。
10) Tube 1-14 : PBS (0.2% HSA, 2mM EDTA) を500 ul 加える。
11) Tube 15 : Brilliant staining buffer を500 ul 加える。
12) Tube 1-15 : 遠心 (1200rpm, 2 min, 4℃)
13) 上清を捨てる。
14) Tube 1-14 : PBS (0.2% HSA, 2mM EDTA) を300 ul 加える。
17) PBS (0.2% HSA, 2mM EDTA) を500 ul 加える。
20) Tube 1-14 を使って蛍光補正をかける
21) Tube 1-14 を使って調整した蛍光補正値の下に、Tube 15 を測定する。
健常人末梢血単核球を用いた免疫細胞サブセット の測定手順
15) Tube 15 : 下記の抗体を2 ul づつ加える。
15) 撹拌後、冷蔵庫内で15 min 反応させる。
Tube 15 :
18) 遠心 (1200rpm, 2 min, 4℃)
19) PBS (0.2% HSA, 2mM EDTA) を500 ul 加える。
PBMCの蛍光標識モノクローナル抗体による染色 (続き)
CD25-BUV496 CD123-BV421
CD33-PC7 CD335-BV650
CD56-APC HLA-DR-APC-H7
CD57-FITC

## Slide 13
Peripheral blood mononuclear cells
(PBMC/末梢血単核球)
T-cells (CD3+)
Cytotoxic-T-cells (CD3+CD8+)
Helper-T-cells (CD3+CD8+)
B-cells (CD19+)
NK-cells (CD3-CD56+)
Treg cells (CD3+CD4+CD25++)
CD57+NK
CD57-NK
NKp46+CD16-
NKp46+CD16+
NKp46-CD16+
Monocyte (CD14+)
(単球)
Lymphocyte
(リンパ球)
Dendritic cell (CD3-CD19-CD56-HLA-DR+)
(樹状細胞)
Pro-inflamatory monocytes (CD14+CD16+)
Plasmacytoid DC (CD123+CD11c-)
Myeloid DC (CD123-CD11c+)
今回の解析で検出できる免疫細胞サブセット

## Slide 14
BD Fortessa による多重蛍光測定
免疫研究に重要な免疫細胞サブセットの解析には、多くの抗原を同時に検出する必要があるため、マルチカラー(18色)対応の本機器の活用が期待される。
シース液
シース液
サンプル(細胞)
レーザービーム
検知器
大きさ、形、蛍光色、蛍光強度
細胞を大きさ、形、発現しているタンパクの違いにより、その種類、機能を解析する

## Slide 15
BD Fortessa で使用できる蛍光色素一覧

## Slide 16
UV laser
355nm
Violet laser
405nm
Blue laser
488nm
Yellow-green
laser
561nm
Red laser
640nm
BUV dyes
BV dyes
395
496
563
661
737
421
480
510
605
650
711
786
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
Wave length
Wave length
各蛍光色素の特性

## Slide 17
UV laser
355nm
Violet laser
405nm
Blue laser
488nm
Yellow-green
laser
561nm
Red laser
640nm
BB515
FITC
Alexa488
PerCP
PerCP-Cy5.5
BB700
PE
PE-
CF594
PE-Cy5
PE-Cy7
PE及びPE-tandem dyes
Blue laser excitation dyes
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900

## Slide 18
APC
APC-R700
APC-Cy7
APC-H7
UV laser
355nm
Violet laser
405nm
Blue laser
488nm
Yellow-green
laser
561nm
Red laser
640nm
APC 及び APC-tandem dyes
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900

## Slide 19
450
500
550
600
650
700
750
450
500
550
600
650
700
750
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
Wave length
BUV496
(UV laser)
BV510
(BV laser)
PerCP
PerCP-Cy5.5
(Blue laser)
PE-Cy5
(Green laser)
PE-Cy5
(Green laser)
APC
(Red laser)
BUV496
BV510
PerCP-Cy5.5
PE-Cy5
PE-Cy5
APC
励起波長が異なっても、蛍光の漏れ込みが顕著な蛍光色素の組み合わせ
UV laser
Blue laser
Red laser

## Slide 20
BV421
BV480
BV650
BV711
BV786
FITC
PE
APC
APC-H7
D594
PC7
BUV395
BUV496
Tube 1
CD3-PerCP-Cy5.5
PerCP-
Cy5.5
Tube 2
CD4-BUV395
Tube 3
CD8-BV711
Tube 4
CD11c-PE
Tube 6
CD16-PE/Dazzle594
Tube 7
CD19-BV786
Tube 8
CD25-BUV496
Tube 5
CD14-BV480
Tube 9
CD33-PC7
Tube 10
CD56-APC
Tube 11
CD57-FITC
Tube 12
CD123-BV421
Tube 13
CD335(NKp46)-BV650
Tube 14
HLA-DR-APC-H7
Tube1-14 を用いた蛍光補正 (補正前)

## Slide 21
Tube1-14 を用いた蛍光補正 (補正後)
BV421
BV480
BV650
BV711
BV786
FITC
PE
APC
APC-H7
D594
PC7
BUV395
BUV496
PerCP-
Cy5.5
Tube 1
CD3-PerCP-Cy5.5
Tube 2
CD4-BUV395
Tube 3
CD8-BV711
Tube 4
CD11c-PE
Tube 6
CD16-PE/Dazzle594
Tube 7
CD19-BV786
Tube 8
CD25-BUV496
Tube 5
CD14-BV480
Tube 9
CD33-PC7
Tube 10
CD56-APC
Tube 11
CD57-FITC
Tube 12
CD123-BV421
Tube 14
HLA-DR-APC-H7
Tube 13
CD335(NKp46)-BV650

## Slide 22
FSC-A
HLA-DR
FSC-A
SSC-A
lymphocytes
monocytes
mononuclear cells
FSC-H
FSC-W
SSC-H
SSC-W
CD14
CD33
CD16
HLA-DR
single cells
SSC-A
CD3
CD8
CD4
CD4
CD25
Pro-inflammatory
monocytes
T-cells
cytotoxic T-cells
helper T-cells
regulatory T-cells
(Tregs)
Activated Tregs
CD56
CD19
CD56
CD57
CD16
CD335
SSC-A
HLA-DR
CD11c
CD123
B-cells
NK-cells
Dedritic cells (DC)
Plasmacytoid DC
Myeloid DC
Tube 15 免疫細胞サブセット解析例